### Práce č. 7

# Měření elektromagnetické indukce.

## 1. Cíl

Cílem práce je  seznámit se s magnetickým polem v okolí permanentního magnetu a změřit průběh napětí, které se vytvoří při pádu magnetu skrz vnitřek cívky.

V okolí permanentního magnetu vzniká magnetické pole. Pokud takový magnet propadne dutou cívkou,  vytvoří se na koncích cívky napětí, které odpovídá Faradayovu zákonu elektromagnetické indukce kde U = ddt.

## 2. Postup

- Proměřte průběh magnetického pole v okolí magnetu. K měření použijte Hallovu sondu magnetického pole ze soupravy IP Coach 4. Kalibraci zadejte z návodu k Hallově sondě.

- Za pomoci magnetky určete směr magnetických čar.

- Za pomoci Coach 5 změřte průběh napětí na svorkách cívky jejímž středem propadá permanentní magnet. Vyzkoušejte různé rychlosti pádu a různou polohu magnetu, tj. když padá obráceně.

- Vysvětlete tvar změřené křivky.