ZÁKONY ELEKTROLÝZY- URČENÍ FARADAYOVY KONSTANTY

TEORIE:

Při průchodu elektrického proudu elektrolytem se vylučují na elektrodách produkty elektrolýzy. Pro jejich množství m platí podle Faradayových zákonů

, (1)

kde m je množství vyloučené látky na elektrodě (v kg) , F je Faradayova konstanta (C/kmol) , v valence , M molarní hmotnost vyloučené látky (kg/kmol) , I procházející proud (A) a t doba průchodu proudu (s).

Necháme-li elektrolytem procházet proud I po dobu t a změříme vyloučené množství látky m, můžeme podle (1) vypočítat Faradayovu konstantu

, (2)

ÚKOL: Měření Faradayovy konstanty pomocí roztoku CuSO4 a měděných elektrod.

POSTUP:

Skleněnou nádobu naplníme roztokem CuSO4 , vložíme do něho dvě měděné elektrody. Zjistíme plochu ponořené části elektrod. Elektroda, která bude sloužit jako katoda , musí být pečlivě obroušena smirkovým papírem , omyta vodou , opláchnuta alkoholem. Potom ji dobře osušíme a velmi přesně zvážíme na analytických vahách s chybou 1 mg metodou tří kyvů a zapíšeme její hmotnost m1.  Sestavíme obvod podle obr.č.1 a připojíme zdroj s regulovatelným napětím.

Obr.č.1

Nastavíme proud tak , aby hustota proudu činila 0,01 A na 1 cm2. Se zapnutím proudu začneme měřit čas. Proud přerušíme po 20 minutách. Během měření stále kontrolujeme a udržujeme proud na konstantní hodnotě.Po vypnutí proudu vyjmeme katodu z roztoku , omyjeme ji destilovanou vodou a lihem , osušíme a opět přesně zvážíme na analytických vahách. Určíme m2. Vypočítáme množství vyloučené mědi

, (3)

které dosadíme do (2) a odtud vypočítáme Faradayovu konstantu.

ÚKOL: Měření Faradayovy konstanty pomocí Hofmannova přístroje.

POSTUP:

Hofmannův přístroj má dvě platinové elktrody, elktrolytem je roztok kyseliny sírové ve vodě. Při elektrolýze se vylučuje na katodě vodík a na anodě kyslík. Protože je kyslík pohlcován vodou, je výhodné měřit množství vyloučeného vodíku. Pro něj platí též vztah (1).

Množství m vyloučeného vodíku však není snadné určit. Lze ho vypočítat z objemu, který odečteme na trubici Hofmannova přístroje , známe-li tlak p a teplotu T , užitím stavové rovnice.

, (4)

M je molární hmotnost a R = 8 314.1 J/K.kmol. Vypočítáme-li ze (4) hmotnost m a dosadíme do (1) , dostaneme výraz pro Faradayovu konstantu ve tvaru

, (5)

Tlak p však není pouze barometrický tlak , nýbrž je dán vztahem

, (6)

kde pb je barometrický tlak , ( hustota elektrolytu , h vzdálenost hladin v nádobce a v rameni s vodíkem (obr.č.2) a E napětí nasycených par nad kapalinou za dané teploty.Tlak p je nutno vypočítat v N.m-2.

Hofmannův přístroj naplníte elektrolytem tak, aby hladina sahala těsně pod úroveň kohoutů v obou ramenech. Kohouty jsou přitom otevřeny. Po naplnění trubic kohouty uzavřeme a doplníme roztokem prostřední baňku tak, aby byla z jedné třetiny plná. Zapojíme obvod podle obr.č.2, zapneme zdroj proudu, na kterém nastavíme hodnotu I = 0,1 A a necháme probíhat elektrolýzu, až hladina u katody klesne k označenému objemu.

Obr.č.2

Necháme hladinu několik minut ustálit , pak znovu zapneme zdroj , současně i stopky a začneme měřit. Po 20 minutách vypneme zdroj a zastavíme současně stopky. Opět necháme hladinu ustálit a odečteme objem V vyloučeného vodíku za dobu t. Změříme výšku h, změříme teplotu roztoku a vypočteme její hodnotu T v kelvinech. Zjistíme barometrický tlak pb a napětí nasycených par E při dané teplotě. Použitím (5) a (6) vypočítáme Faradayovu konstantu. Toto opakujte pro hodnotu proudu I = 0,2 A.

Porovnejte přesnost měření obou způsobů. Rozhodněte, která veličina nejvíce ovlivňuje přesnost měření.

Poznámka: Některé důležité konstanty:

Tabulka nasycených par nad hladinou v závislosti na t.

| TEPLOTA [°C] | E [Pa] | TEPLOTA [°C] | E [Pa] |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1932.85 | 24 | 2985.92 |
| 18 | 2066.15 | 25 | 3172.54 |
| 19 | 2199.45 | 26 | 3359.16 |
| 20 | 2332.75 | 27 | 3559.11 |
| 21 | 2466.05 | 28 | 3772.39 |
| 22 | 2639.34 | 29 | 3999.00 |
| 23 | 2812.63 | 30 | 4238.94 |