### Práce č. 1

# Měření proudu, voltampérové charakteristiky

Měření proudu se běžně převádí na měření úbytku napětí na vloženém odporu (bočníku). Aby ztráty na tomto bočníku byly co nejmenší musí být i odpor tohoto bočníku malý, v našem případě je to 0,1 Spád napětí na takovém odporu je opět velmi malý, takže se pro účel měření na CoachLab II musí zesílit asi 100x. Zesilovač je pro měření proudu navržen jako rozdílový, aby se na bočníku mohl měřit proud v libovolném bodě zapojení.

1. Kalibrujte bočník se zesilovačem určeným pro měření proudu. Kalibraci proveďte v zapojení podle obr 1. Jedním vstupním kanálem CoachLab II se měří napětí z laboratorního zdroje, dalším kanálem výstupní napětí ze zesilovače. Změřenými body lze proložit pomocí fitování přímku a z ní určit 2 body potřebné pro lineární kalibraci čidla.

UZ

Rp

bočník

## GND

obr. 1

2. Ověřte  kalibraci pomocí multimetru Metex a laboratorního zdroje napětí.

3. Proměřte pomocí sytému IP Coach 5 a laboratorního zdroje napětí, voltampérovou charakteristiku žárovky 3,5 V. Měření proveďte v režimu ručního měření. Vytvořte grafy pro závislosti odporu vlákna žárovky a svítivého výkonu na napětí.

4. Proměřte voltampérovou charakteristiku diody podle zapojení na obr. 2.

Uz

GND

obr. 2

# Text boxes

V

ZESILOVAČ

V

A

## V