### Práce č. 2

# Studium periodických signálů

## 1. Vliv vzorkovací frekvence na zobrazení signálů

Sledujte tvar grafu měření harmonického průběhu napětí na výstupu tónového generátoru v závislosti na vzorkovací frekvenci. Doporučená frekvence tónového generátoru je 1 kHz. Vzorkovací frekvenci měňte od 40 kHz do 1 k Hz. Tónový generátor je připojen ke kanálu č.3 konzole CoachLab II. Kanál je nastaven na měření napětí.

Naměřený graf při vyšších frekvencích vzorkování odpovídá očekávanému tvaru sinusoidy. Při snižování frekvence vzorkování tvar křivky hrubne, to je způsobeno tím, že každý oblouk sinusoidy je proložen méně body. Při frekvencích vzorkovaní nižších než dvojnásobek frekvence výstupu generátoru se ztrácí informace o frekvenci signálu.

Grafy charakteristické pro různé frekvence vzorkování vytiskněte.

## 2. Fourierova analýza periodického signálu

- Zaznamenejte výstupní napětí z astabilního multivibrátoru. Napětí měřte na vstupním kanálu č. 3 konzole CoachLab II. Napájecí napětí 5V se získá z červené zdířky kanálu.

- Určete frekvenci výstupního obdélníkového signálu.

- Proveďte Fourierovu analýzu signálu.

- Vytvořte v tabulce z měření další sloupec, ve kterém bude obdélníkový signál posunut symetricky podle osy x. Proveďte opět Fourierovu analýzu a porovnejte s předcházející. Porovnejte grafy Fourierovy analýzy pro měřítko osy y lineární a logaritmické. Grafy vytiskněte.

- Porovnejte výsledné průběhy FFT s teoretickými hodnotami a diskutujte.

- Zaznamenejte výstup z astabilního multivibrátoru na digitálním osciloskopu, proveďte FFT a výsledky porovnejte s výsledky získanými v bodu 4.