### Práce č. 3

# Výstupní zařízení a jejich programování v systému Coach 5.

## 1. Studium výstupního napětí pro řízení výstupních zařízení

Výstupní zařízení (aktuátory) na rozhraní CoachLab II jsou ovládána z výstupů A až D. Nejedná se ani o D/A výstup s proměnným výstupním analogovým napětím ani o čistě digitální výstup. Na výstupech CoachLab II je napětí 12 V, které je řízeno tzv. pulzně-šířkovou modulací (PWM), to znamená, že je spínáno frekvencí 625 Hz a šířkou výstupních pulzů se řídí efektivní napětí.

Průběh výstupního napětí ověřte propojením výstupu D a vstupního kanálu 4, který je nastaven jako čidlo napětí. Ověřte frekvenci výstupního napětí v závislosti na nastavení ikony výstupního zařízení. Velikost výstupního napětí změřte multimetrem METEX.

## 2. Programování výstupů – cvičné úlohy

Pro řízení experimentů v systému Coach 5 je třeba v Parametrech úlohy nastavit parametry Řízení a Programování, potom se na hlavní obrazovce objeví ikona s písmenem P. Kliknutím na tuto ikonu vyvoláme okno s hlavním programem a okno s příkazy. V hlavním programu můžeme vytvářet program vypisováním z klávesnice, nebo používat příkazy ze sousedního okna. Dále uvedené cvičné úlohy jsou součástí systému Coach II., podrobné návody jsou v angličtině.

- program - Three lamps (Tři žárovky) – Zapojíte 3 žárovky do výstupů A, B a C, pomocí příkazů Lamp a Wait lze žárovky postupně rozsvěcet a zhasínat.

- program – Repeating program lines (opakování řádek v programu) – Rozšíření předcházející úlohy o příkazy Redo a EndRedo.

- úloha – Investigate a light sensor (studium čidla světla) – čidlo je od firmy Vernier, vyzkoušejte si různé světelné zdroje.

- program – Controlling lamps with a light sensor (ovládání žárovek pomocí čidla světla) – Jednoduchý program na zapínání a zhasínání žárovky podle okolního osvětlení

- program – Repeat ... Until (využití příkazů Repeat a Until) – Program podobný předcházejícímu, hlavní rozdíl je v tom, že bude ukončen po 30s.