### Práce č. 4

# Měření délky času za pomoci programů pod Coach 5. Měření reakční doby člověka.

## 1. Úkol

Úkolem je změřit reakční dobu člověka na světelný nebo zvukový podnět, za pomoci sytému Coach 5 a konzole CoachLab II. Pro měření se vytvoří program, který bude náhodně vydávat světelný nebo zvukový signál a měřená osoba na něj zareaguje zmáčknutím tlačítka. Program změří a zapíše doby reakce. Tyto hodnoty mají náhodný charakter, při dostatečném množství měření z nich lze vytvořit distribuční křivku a hustotu rozložení pravděpodobnosti doby reakce.

## 2. Postup

1. Zapojte tlačítko podle obr.1 a proměřte průběh napětí na vstupu 3, při rozepnutí tlačítka. Vhodné tlačítko vytvoří schod napětí mezi cca 0V a +5V se svislou náběžnou hranu, která je bez zákmitů.

obr. 1

2. Vytvořte program na měření doby lidské reakce, tak že na výstupu A se bude náhodně (v intervalu 0 až 10 s) rozsvěcet LED dioda a člověk bude reagovat stisknutím tlačítka. Program zaznamená do tabulky číslo měření a délku reakce. Počet pokusů bude 50x či více.

V programu lze využít příkazy Set sepnutí výstupu, Reset vypnutí výstupu, Level odečtení hodnoty na vstupu, SaveData zaznamenání dat do tabulky, RunningTime měří dobu od spuštění programu a funkce rand vrací náhodné číslo od 0 do 1.

3. Na výstup A zapojte piezoreproduktor, ten při sepnutí výstupu bude vydávat zvuk o frekvenci asi 625 Hz.

4. Zobrazené výsledky zobrazte do grafu. Pokuste se vytvořit distribuční funkci doby reakce.

5. Výsledné hodnoty exportujte do MS Excel a vytvořte histogram pravděpodobnosti doby reakce.