### Práce č. 5

# Měření závislosti tlaku nasycených par vody na teplotě.

## 1. Úkol

Úkolem je změřit tlak par v závislosti na teplotě při konstantním objemu nádoby. Při měření se bude zahřívat hliníková nádobka ve vodě, kde se měří teplota a v nádobce se bude měřit tlak. Teplota se bude řídit přes výstup Coach 5, tak že se bude pomalu zvyšovat od cca 25 °C až do 70°C po dobu 15 min.

- Zapojte čidlo teploty do vstupu 1 CoachLab II. a nakonfigurujte panel, podobně zapojte čidlo tlaku na vstup 2. Vyzkoušejte funkci obou čidel. Čidla jsou standardní součást systému Coach 5.

- Sestavte sestavu pro měření závislosti tlaku na teplotě podle obr.1. Topná spirála bude připojena přes spínanou zásuvku a připojena na výstup A konzole CoachLab II.

hadička k čidlu tlaku

čidlo teploty

topná spirála

kádinka                            hl                           stojánek

s vodou

obr. 1

- Vytvořte pod Coach 5 program na řízení teploty. Ta bude stoupat 15 min., od teploty 25°C do 70 °C, každou minutu o 3 °C. Program bude během regulace odečítat teplotu a tlak. Poměrně pomalé stoupání teploty by mělo eliminovat pomalé vyrovnávání teplot v systému . Pro spínaní a vypínání výstupu se použije příkazů Set a Reset, pro odečtení hodnoty příkazu Level a pro záznam výsledků do tabulky příkazu SaveData.

- Do hliníkové nádobky nalijte trochu destilované vody a pečlivě uzavřete. Proměřte závislost tlaku na teplotě. Zobrazte graf závislosti tlaku na termodynamické teplotě.

- Výslednou křivku analyzujte a porovnejte s teorií.

# Text boxes

hliníková

nádoba

čidlo tlaku