### Práce č. 8

# Měření nabíjecí křivky kondenzátorů. Statistické zpracování výsledků měření.

## 1. Úkol

Úkolem práce je  proměřit nabíjecí křivky sady kondenzátorů. Z nabíjecích křivek pomocí fitovací funkce určit časové konstanty obvodu. Z nich vypočítat kapacity kondenzátorů a stanovit průměrnou hodnotu kapacity a namalovat histogram rozložení.

Napětí na kondenzátoru o kapacitě C nabíjeném přes odpor o velikosti R stoupá exponenciálně podle vztahu UC=U0, kde UC je napětí na kondenzátoru, U0 je nabíjecí napětí, t je čas a  je časová konstanta a platí =.

## 2. Postup

- Připravte si zapojení podle schématu na obr. 1. Před zapojením změřte na multimetru METEX přesnou hodnotu odporu R. Kondenzátory budou připojovány do zapojení přes krokosvorky. Kondenzátory jsou elektrolytické a při přepólování hrozí průraz, kontrolujte vždy pečlivě zda je zapojen správně!

Zapojení bude připojeno ke CoachLab II. přes vstup 3 nebo 4. Zde si vytvořte nový projekt a úlohu vhodných názvů. Jako čidlo vyberte čidlo napětí od CMA s rozsahem 0 až 5V, upravte počet desetinných míst na 3.

R

+5V                                                                                     kanál č. 3

C

GND

obr. 1

- Připravte si graf pro závislost napětí UC na čase, do parametrů měření zadejte vhodnou dobu měření i frekvenci měření, dále tam zadejte spouštěcí podmínku nahoru a úroveň 0,1 V.

- Připravte si novou tabulku, kde budete z klávesnice zapisovat pro jednotlivé kondenzátory převrácenou hodnotu časové konstanty. V dalším sloupečku pak budou vypočtené hodnoty kapacity kondenzátoru C. Ty budou počítány z časové konstanty  a známého neměnného odporu R.

- Změřte průběhy nabíjení všech připravených kondenzátorů.  Před měřením je vodič na 5V odpojen, na měřicím vstupu kanálu by mělo být napětí do 0,1V. Pokud ne je kondenzátor nabit a  jednoduše ho vybijete zkratováním vývodů. Po spuštění měření (zeleným tlačítkem na obrazovce) zapojte vývod odporu R na napájecí napětí 5 V. V okně grafu se vykreslí  exponenciální křivka závislosti napětí kondenzátoru na čase.

U každého kondenzátoru pomocí fitování funkce určíte časovou konstantu . Při fitování vyberete exponencíální funkci, kvůli zrychlení výpočtu do parametru b zapíšete malé záporné číslo, např. –2 a vypočtená hodnota b odpovídá -1/. Hodnoty parametru b (v kladné hodnotě) postupně zadávejte z klávesnice do připravené tabulky.

- Výsledné hodnoty exportujte do MS Excel a vytvořte histogram četnosti hodnot změřených kapacit.