### Práce č. 9

# Měření voltampérových charakteristik diody.

## 1. Úkol

Úkolem práce je  proměřit voltampérovou charakteristiku diody. Coach 5 spolu s konzolou CoachLab II. nemají možnost programovat a tím nastavit výstupní napětí. Proto se pro měření použije běžný laboratorní zdroj s proměnným výstupním napětím a proměřovat se bude pouze kvadrant voltampérové charakteristiky s kladným proudem i napětím.

## 2. Postup

1. 	Připravte si zapojení podle schématu na obr. 1. Před zapojením změřte na multimetru METEX přesnou hodnotu odporu R. Na svorky UV a GND připojte laboratorní zdroj vstupního napětí  Toto napětí bude měřit kanál č. 3 na CoachLab II. a napětí na diodě U2 se bude měřit kanálem č. 4.

UV                                                                                  kanál č. 3

R                                         U1

kanál č. 4

U2

GND

obr. 1

- V programu CoachLab II. si připravte zapojení panelu. Jako čidla napětí na vstupních kanálech poslouží připravená firemní čidla od CMA s rozsahem –10 V až +10 V, počet desetinných míst nastavte na 3.

- Parametry měření budou, měření ručně, doba měření alespoň 100s a počet kroků alespoň 20.

- Připravte si novou tabulku, v prvém sloupci bude řádkový index, v druhém napětí U1, ve třetím napětí U2 a ve čtvrtém budete z těchto dvou napětí a odporu R budete počítat proud I procházející diodou.

- Připravte si nový graf s vhodným názvem, který bude na ose X vynášet hodnoty napětí na diodě (U2) a na osu Y bude vynášet odpovídající hodnoty spočteného proudu I. Rozsah napětí dejte –5V až +5V a proudu od –20mA do +20mA.

- Změřte po krocích závislosti napětí U1 a U2, napětí na zdroji měňte od 0V do 5V, ale nejnižší napětí měňte po co nejmenších krocích. V tabulce se objeví graf závislosti proudu na napětí diody.